## Slide 1
YoRadio
Hướng Dẫn Đầy Đủ — Dành Cho Người Mới
ESP32-WROOM-32 · MAX98357 · ST7789V 2.8" · XPT2046 · KY-040 · IR1838
v2 · ĐÃ SỬA LỖI
Xác minh qua source code v0.9.720
1. Kết nối phần cứng · 2. Cài Arduino IDE · 3. myoptions.h · 4. Upload sketch · 5. Upload data · 6. Cấu hình · 7. Điều khiển · 8. Troubleshooting
github.com/e2002/yoradio

## Slide 2
⚠ ĐÍNH CHÍNH — Các lỗi đã sửa so với hướng dẫn cũ
✗ Partition Scheme "Default 4MB with spiffs"
✓ Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)
Tổng 11 file web chỉ ~29KB — vừa trong 190KB SPIFFS. Đã kiểm tra thực tế.
✗ Cài thư viện IRremoteESP8266 từ Library Manager
✓ KHÔNG cài — đã built-in tại src/IRremoteESP8266/
Cài thêm sẽ gây xung đột và lỗi compile ngay lập tức.
✗ #define XTASK_MEM_SIZE 4096 trong myoptions.h
✓ Không cần dòng này
Project đã tự xử lý trong AsyncTCP.h với giá trị hợp lý.
✗ Dùng ESP32FS Plugin → Tools → ESP32 Sketch Data Upload
✓ WEB Board Uploader tích hợp sẵn từ v0.9.000
Upload 11 file qua trình duyệt tại 192.168.4.1 sau khi nạp sketch.

## Slide 3
1. Sơ đồ kết nối phần cứng (1/3)
BUS SPI VSPI CHUNG + MÀN HÌNH TFT ST7789V
Tín hiệu | ESP32 GPIO | Đi tới
SCK / CLK | IO18 | TFT SCK · T_CLK · SD_SCK
MOSI / DIN | IO23 | TFT SDI · T_DIN · SD_MOSI
MISO / DO | IO19 | T_DO (XPT2046) · SD_MISO
MÀN HÌNH TFT ST7789V
Chân FEIYANG | ESP32 | Ghi chú
VCC | 3.3V | 
GND | GND | 
CS (LCD_CS) | IO5 | 
RESET | IO15 | Phải cắm dây vật lý — quan trọng!
DC / RS | IO4 | 
SCK | IO18 | BUS CHUNG
SDI / MOSI | IO23 | BUS CHUNG
LED (backlight) | 3.3V | Hoặc qua điện trở 100Ω

## Slide 4
1. Sơ đồ kết nối phần cứng (2/3)
CẢM ỨNG XPT2046 + SD CARD + I2S DAC MAX98357
CẢM ỨNG XPT2046
Chân | ESP32 | Ghi chú
T_CLK | IO18 | BUS CHUNG
T_CS | IO16 | CS riêng
T_DIN | IO23 | BUS CHUNG
T_DO | IO19 | BUS CHUNG
T_IRQ | Không cắm | Để trống
SD CARD
Chân FEIYANG | ESP32 | Ghi chú
SD_SCK | IO18 | BUS CHUNG
SD_MISO | IO19 | BUS CHUNG
SD_MOSI | IO23 | BUS CHUNG
SD_CS | IO17 | CS riêng
I2S DAC MAX98357 + LOA 4Ω 3W
Chân MAX98357 | ESP32 GPIO | Ghi chú
VIN | 3.3V hoặc 5V | 5V cho âm lượng lớn hơn
GND | GND | 
DIN | IO27 | 
BCLK | IO26 | 
LRC / WSEL | IO25 | 
SD / GAIN | Để trống | Gain mặc định 9dB
OUT+ / OUT− | → Loa | Nối thẳng 2 chân loa 4Ω 3W

## Slide 5
1. Sơ đồ kết nối phần cứng (3/3)
ENCODER KY-040 + IR1838 + TỔNG KẾT GPIO
ENCODER KY-040
Chân | ESP32 | Chức năng
VCC (+) | 3.3V | 
GND | GND | 
CLK (A) | IO34 | Vol− / quay trái
DT (B) | IO35 | Vol+ / quay phải
SW | IO32 | Nhấn nút
💡 IO34, IO35 là input-only — phù hợp encoder.
ENC_INTERNALPULLUP = false (KY-040 có pull-up 10K).
Encoder ngược chiều → đổi chỗ 2 dây CLK↔DT.
IR RECEIVER IR1838
Chân | ESP32 | Ghi chú
VCC (S) | 3.3V | 
GND | GND | 
OUT | IO36 | Input-only — phù hợp
TỔNG KẾT GPIO ĐÃ DÙNG
IO4 → TFT DC
IO5 → TFT CS
IO15 → TFT RST
IO16 → Touch CS
IO17 → SD CS
IO18 → SPI SCK
IO19 → SPI MISO
IO23 → SPI MOSI
IO25 → I2S LRC
IO26 → I2S BCLK
IO27 → I2S DOUT
IO32 → Enc SW
IO34 → Enc CLK
IO35 → Enc DT
IO36 → IR OUT

## Slide 6
2. Cài đặt môi trường Arduino IDE
🚫 Arduino IDE 2.x KHÔNG được hỗ trợ → Dùng bản 1.8.19 | 🚫 ESP32 core 3.x chưa tương thích → Dùng core 2.x (vd: 2.0.17)
1
Tải Arduino IDE 1.8.19
Vào arduino.cc/en/software → mục "Legacy IDE (1.8.X)" → tải và cài đặt bình thường.
2
Thêm ESP32 board URL
File → Preferences → dán vào "Additional Boards Manager URLs":
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
3
Cài ESP32 core 2.x
Tools → Board → Boards Manager → tìm "esp32 by Espressif" → chọn phiên bản 2.0.17 → Install
4
Cài 4 thư viện qua Library Manager
Sketch → Include Library → Manage Libraries → cài:
① Adafruit GFX Library ② Adafruit ST7735 and ST7789 Libraries
③ OneButton ④ XPT2046_Touchscreen
5
Thay file glcdfont.c — Bắt buộc
Windows: C:\Users\[tên]\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\glcdfont.c
macOS: ~/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/glcdfont.c
→ Thay bằng: yoradio-main/yoRadio/fonts/glcdfont.c → Restart Arduino IDE
🚫 KHÔNG cài: IRremoteESP8266 · ESP32-audioI2S · AsyncTCP · ESPAsyncWebServer · async-mqtt-client — tất cả đã built-in trong project

## Slide 7
3. Chuẩn bị project & myoptions.h
Cấu trúc thư mục:
yoradio-main/ └── yoRadio/ ├── yoRadio.ino ├── myoptions.h └── data/ ├── www/ (11 files) └── data/ (playlist, wifi)
Nội dung myoptions.h — chính xác:
#ifndef myoptions_h #define myoptions_h #define L10N_LANGUAGE EN #define DSP_MODEL DSP_ST7789 #define TFT_CS 5 #define TFT_DC 4 #define TFT_RST 15 #define TS_MODEL TS_MODEL_XPT2046 #define TS_CS 16 #define SDC_CS 17 #define I2S_DOUT 27 #define I2S_BCLK 26 #define I2S_LRC 25 #define VS1053_CS 255 // tắt VS1053 #define ENC_BTNL 34 #define ENC_BTNR 35 #define ENC_BTNB 32 #define ENC_INTERNALPULLUP false #define IR_PIN 36 #endif
⚠ Encoder ngược chiều?
→ Đổi chỗ 2 dây CLK↔DT trên board
Hoặc đổi ENC_BTNL ↔ ENC_BTNR rồi upload lại

## Slide 8
4. Cài đặt board & Upload Sketch
Tools menu — cài đúng từng mục:
Board | ESP32 Dev Module
CPU Frequency | 240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency | 80MHz
Flash Mode | QIO
Flash Size | 4MB (32Mb)
Partition Scheme | Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS) ⚠
Upload Speed | 921600
PSRAM | Disabled
Core Debug Level | None
⚠ Partition Scheme là điểm hay sai nhất!
Tổng 11 file web chỉ ~29KB — vừa trong 190KB SPIFFS.
Quy trình upload:
1
Mở yoRadio.ino
File → Open → chọn yoradio-main/yoRadio/yoRadio.ino
2
Nhấn Upload (Ctrl+U)
Lần đầu compile ~3–8 phút (file Audio.cpp 221KB)
Bình thường, không phải lỗi.
⚠
Nếu lỗi "Failed to connect":
Giữ nút BOOT → nhấn Upload
→ thả BOOT khi thấy "Connecting..."

## Slide 9
5. Upload data qua WEB Board Uploader
✅ Từ v0.9.000 không cần ESP32FS Plugin. Firmware tích hợp sẵn trang upload. Làm SAU khi đã upload sketch.
1
Kết nối vào WiFi AP của ESP32
Tên AP: yoRadioAP Mật khẩu: 12345987
2
Mở trình duyệt → http://192.168.4.1
Trang upload tự hiện. Nếu hỏi "không có internet" → chọn tiếp tục.
3
Chọn TẤT CẢ 11 file trong data/www/ → Upload
dragpl.js.gz · ir.css.gz · ir.js.gz · irrecord.html.gz · logo.svg.gz
options.html.gz · player.html.gz · script.js.gz · style.css.gz · theme.css · updform.html.gz
4
ESP32 tự restart sau khi upload xong
Bình thường. Sau restart, nếu chưa cấu hình WiFi → tiếp tục ở AP mode.
⚠ Phải đủ cả 11 file. Thiếu updform.html.gz → chức năng update firmware không hoạt động.

## Slide 10
6. Cấu hình lần đầu & Settings
FIRST BOOT
1 → Nhập WiFi nhà tại 192.168.4.1 → Save → Reboot
2 → ESP32 hiện IP trên màn hình TFT (vd: 192.168.1.19)
3 → Mở http://192.168.1.19 → giao diện web radio
4 → Icon 🎵 → Import playlist.csv
5 → Settings → Timezone: hours=7, min=0 → APPLY
6 → Settings → Controls → IR Recorder (gán remote)
SETTINGS QUAN TRỌNG
SYSTEM
· Smart Start: ON (tự phát khi bật nguồn)
· Audio Info: OFF (mặc định)
· VU meter: OFF (WROOM không có PSRAM)
· Audio buffer size: 7 (tối ưu cho I2S)
TIMEZONE
· Hours: 7 | Minutes: 0 (UTC+7)
· NTP server: pool.ntp.org
· → Nhấn APPLY
WEATHER
· show weather: ON
· Latitude/Longitude: nhập tọa độ
· API key: từ openweathermap.org (2h active)
· → Nhấn APPLY (không phải DONE)
TOOLS
· Telnet server: ON
· Audio watchdog: ON

## Slide 11
7. Điều khiển thiết bị
ENCODER KY-040
Xoay phải | Tăng âm lượng
Xoay trái | Giảm âm lượng
Nhấn 1 lần (SW) | Play / Stop
Nhấn 2 lần nhanh | Chuyển WEB ↔ SD Card mode
Nhấn giữ | Hiện / ẩn playlist
Xoay khi ở playlist | Di chuyển lên / xuống
Nhấn 1 lần khi ở playlist | Chọn đài / bài nhạc
TOUCHSCREEN XPT2046
Vuốt ngang | Chỉnh âm lượng
Vuốt dọc | Chọn đài
Tap 1 lần (PLAYER mode) | Play / Stop
Tap 1 lần (PLAYLIST mode) | Chọn
Giữ tap (PLAYLIST mode) | Hủy
REMOTE IR (gán qua Settings → Controls → IR Recorder)
⏯
Play / Stop
⏮ / ⏭
Đài trước / sau
▲ / ▼
Vol+ / Vol−
# (hash)
Hiện/ẩn playlist
0–9
Nhập số đài trực tiếp
Giữ ▲▼
Chỉnh âm lượng nhanh
SD CARD MODE
Định dạng: FAT32 · File hỗ trợ: .mp3 .aac .m4a .wav .flac · Tìm file theo 3 cấp thư mục
Chuyển mode: Nhấn đôi nút SW encoder · Tạo file .nomedia để bỏ qua thư mục · Lần đầu: tự indexing

## Slide 12
8. Troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách sửa
Lỗi compile | IDE 2.x, core 3.x, hoặc cài thư viện built-in | Dùng IDE 1.8.19 + core 2.x. Gỡ IRremoteESP8266, ESP32-audioI2S nếu đã cài
Màn hình trắng/đen | Sai chân CS/DC/RST hoặc thiếu dây RST | Kiểm tra IO5/IO4/IO15. Dây RST→IO15 phải cắm thực sự
Không có âm thanh | Sai I2S pins hoặc thiếu VS1053_CS 255 | Kiểm tra IO25/26/27. Thêm #define VS1053_CS 255
Web interface trắng | Chưa upload 11 file data/www | Kết nối yoRadioAP → upload đủ 11 file qua 192.168.4.1
Icon WiFi lạ | Chưa thay glcdfont.c | Thay file glcdfont.c trong Adafruit_GFX_Library → Restart IDE
Touch không phản hồi | Sai chân T_CS hoặc T_DO | T_CS=IO16, T_DO=IO19
Encoder ngược chiều | Đổi ngược CLK/DT | Đổi chỗ 2 dây vật lý, hoặc đổi ENC_BTNL↔ENC_BTNR trong myoptions.h
Failed to connect | ESP32 không vào bootloader | Giữ BOOT → nhấn Upload → thả BOOT khi thấy "Connecting..."
SD không nhận | Dây bus lỏng hoặc sai CS | Kiểm tra IO17(CS), IO18(SCK), IO19(MISO), IO23(MOSI)
Thời tiết không hiện | Chưa nhấn APPLY hoặc API key mới | Settings→Weather→APPLY. API key mới cần tối đa 2 giờ để active
github.com/e2002/yoradio · v0.9.720 · Hướng dẫn đã xác minh qua source code