## Slide 1
ESP32-WROOM-32
YoRadio v0.9.720
188 電台
ESP32 網路廣播電台
YoRadio 專題實作報告
6
硬體模組
10
安裝步驟
188
有效電台
4
控制方式
github.com/e2002/yoradio
ESP32
MAX98357
ST7789V 2.8"
KY-040
IR1838
4Ω喇叭

## Slide 2
專題目標與概述
WiFi 網路串流
透過家用WiFi連接網路廣播電台，收聽全球MP3/AAC/HLS串流
TFT觸控顯示
ST7789V 2.8"顯示電台名稱、音量、狀態，XPT2046觸控操作
I2S高品質音訊
MAX98357 D類數位放大器，I2S數位傳輸，3W@4Ω輸出
多種控制方式
旋轉編碼器、觸控螢幕、紅外線遙控、網頁介面四合一
188台播放清單
篩選越南21台＋台灣167台，排除過期token與無效串流
WebBoard無插件上傳
v0.9.720內建WebBoard，不需ESP32FS外掛，瀏覽器直接上傳
基於 YoRadio 開源專案 | ESP32-WROOM-32（4MB Flash，無PSRAM）

## Slide 3
硬體零件清單
ESP32-WROOM-32 DevKitC
TYPE-C • CH340C • WiFi+BT • 240MHz • 4MB Flash
主控制器／運算核心
1
MAX98357 I2S 放大器
D類無濾波 • 3W@4Ω • I2S數位輸入 • 5V供電
音訊放大／D/A轉換
2
4Ω 3W 喇叭
3525腔體 • 1.25mm端子 • 3W額定功率
音訊輸出
3
FEIYANG 2.8" TFT
ST7789V 240×320 • SPI VSPI • XPT2046觸控 • SD卡
顯示器＋觸控＋SD卡
4
KY-040 旋轉編碼器
360度 • 5V • 板載10K上拉 • CLK+DT+SW
音量調整＋選台
5
IR1838 紅外線接收器
38kHz • 3.3V • 3腳 • IO36 input-only
遙控器接收
6

## Slide 4
GPIO 接線示意圖
ESP32
WROOM-32
IO5/4/15 TFT
IO16 T_CS
IO17 SD_CS
IO18/23/19 VSPI
IO27/26/25 I2S
IO34/35/32 ENC
IO36 IR
TFT ST7789V
XPT2046觸控
SD卡 (VSPI)
MAX98357
I2S放大器
IO27/26/25
KY-040
旋轉編碼器
IO34/35/32
IR1838
紅外線接收
IO36 (VP)
4Ω 3W 喇叭
OUTP/OUTN
VSPI共用：SCK=IO18 / MOSI=IO23 / MISO=IO19

## Slide 5
myoptions.h 設定檔
myoptions.h
#define DSP_MODEL DSP_ST7789 #define TFT_CS 5 #define TFT_DC 4 #define TFT_RST 15 #define TS_MODEL TS_MODEL_XPT2046 #define TS_CS 16 #define SDC_CS 17 #define I2S_DOUT 27 #define I2S_BCLK 26 #define I2S_LRC 25 #define VS1053_CS 255 #define ENC_BTNL 34 #define ENC_BTNR 35 #define ENC_BTNB 32 #define ENC_INTERNALPULLUP false #define IR_PIN 36
✔ 驗證清單（10項）
DSP_ST7789 透過 displayST7789.h 驗證
VSPI共用 SCK/MOSI/MISO，CS獨立
IO34/35/36 為 input-only，完全合法
ENC_INTERNALPULLUP=false（KY-040已有10K上拉）
VS1053_CS=255 明確停用（README規定）
IRremoteESP8266 已內建，不可重複安裝
AsyncTCP 已修正 XTASK_MEM_SIZE=1024×5
TFT_CS=IO5 strapping腳，開機不影響
glcdfont.c 需複製至 Adafruit_GFX_Library
繁體中文無法顯示（記憶體限制）

## Slide 6
軟體安裝流程
01
必要
Arduino IDE 1.8.19
必須使用 Legacy 版本
⛔ IDE 2.x 完全不支援
02
必要
ESP32 Core 2.0.17
Espressif Systems
⛔ Core 3.x 尚未穩定支援
03
必要
安裝函式庫（5個）
Adafruit GFX • ST7789
OneButton • XPT2046 • ESP32-audioI2S（ZIP）
04
禁止
禁止安裝（4個）
IRremoteESP8266 / ESPAsyncWebServer
AsyncTCP / async-mqtt-client 已內建！
05
必要
更換字型檔
yoRadio/fonts/glcdfont.c
→ Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/
06
最後步驟
WebBoard 上傳資料
連接 yoRadioAP → http://[IP]/webboard
上傳 10 個 www/ 目錄檔案
Tools 設定：Board=ESP32 Dev Module • Partition Scheme=Default 4MB with spiffs • PSRAM=Disabled • Upload Speed=921600

## Slide 7
播放清單處理
39
越南原始
電台數量
21
越南有效
篩選後
205
台灣原始
電台數量
167
台灣有效
篩選後
188
合計收錄
最終清單
CSV 格式：電台名稱[TAB]串流URL[TAB]0
VOV1 https://str.vov.gov.vn/vovlive/vov1vov5Vietnamese.sdp_aac/playlist.m3u8 0 ICRT Taiwan http://stream.rcs.revma.com/ypqhjrneygzuv 0
❌ 剔除原則
JWT Token URL
Zeno.fm ?zt=eyJ... token 60秒後過期
動態 Chunklist
VOH chunklist_w[數字].m3u8 每次session更新
ZMP3/Zing CDN
zmdcdn.me 需要auth session
電視影像串流
H.264 視訊流，ESP32無法解碼
重複URL
同一串流URL保留第一個名稱
隱藏字元
Zero-Width Space U+200B 造成URL解析失敗

## Slide 8
代表性電台列表（越南 21 台 ／ 台灣 167 台）
🇻🇳 越南電台（21台）
1. VOV1 Quoc gia
2. VOV2 Van hoa
3. VOV3 AM Nhac
4. VOV Giao thong Ha Noi
5. VOV Giao thong HCM
6. VOH TPHCM
7. VTC1 Radio
8. VTC Now
9. Lao Dong FM
10. Tuoi Tre FM 99.9
11. Thanh Nien Radio
12. Dan Tri Radio
13. Binh Duong FM 92
14. Dong Nai Radio
15. Can Tho FM 100
16. Hue FM 105.5
17. Da Nang FM 91
18. Bac Giang FM
19. Quang Ninh FM
20. Son La FM
21. Ha Giang FM
🇹🇼 台灣電台（167台，代表20台）
1. ICRT FM100 Taiwan
2. BCC News Radio
3. Hit FM 91.3 Taipei
4. UFO 92.1 FM
5. KISS Radio 99.9
6. Power FM 104.1
7. Zhong Guang News AM630
8. Police Radio 104.9
9. Taiwan Radio TBS FM 103.3
10. Education Radio
11. Hakka Radio
12. Aboriginal Radio
13. RTI Radio Int'l Chinese
14. RTI Radio English
15. RTI Radio Japanese
16. Taipei City Radio
17. New Taipei City Radio
18. Community Radio 1
19. Community Radio 2
20. Community Radio 3
電台名稱全部使用 ASCII 字元（無中文/越文調號），原因：utf8Rus.cpp 只支援 ASCII 與西里爾字母

## Slide 9
技術問題分析
01
越南文調號顯示問題
已解決
問題：utf8Rus.cpp 僅處理西里爾字母 (0xD0/0xD1)，越南文 Unicode (0xE1 0xBA-0xBF) 被忽略，電台名稱顯示亂碼
解決：playlist.csv 電台名稱改用無調號ASCII拼音（如「VOV Giao thong Ha Noi」）
02
繁體中文無法顯示
硬體限制
問題：glcdfont.c 只有256個5×7點陣字形（ASCII範圍），CJK字型需3000-6000字形，佔用數百KB
限制：ESP32-WROOM-32（無PSRAM）無法容納，音訊播放不受影響，名稱使用英文縮寫
03
IRremoteESP8266 衝突
已解決
問題：從Library Manager安裝IRremoteESP8266導致 duplicate symbol 編譯錯誤
解決：v0.9.337b起已內建於 src/IRremoteESP8266/，完全不可從外部安裝
04
AsyncTCP 記憶體問題
已解決
問題：原始AsyncTCP的XTASK_MEM_SIZE不足，導致任務堆疊溢出崩潰
解決：YoRadio內建版已修正為1024×5，不需手動修改任何外部檔案
05
SPIFFS/ESP32FS上傳方式改變
已解決
問題：舊版教學使用ESP32FS Plugin上傳SPIFFS，但v0.9.000後已過時，新版IDE不支援
解決：v0.9.000起使用內建WebBoard上傳器，透過瀏覽器直接上傳10個www/檔案

## Slide 10
系統運作流程
開機
ESP32 啟動
WiFi連線
連接家用網路
載入清單
讀取playlist.csv
選台串流
建立TCP/HTTP連線
解碼音訊
MP3/AAC/HLS解碼
I2S輸出
MAX98357放大→喇叭
4 種控制方式
KY-040 旋轉編碼器
左旋=音量減 / 右旋=音量加
按下=選台確認
XPT2046 觸控螢幕
觸控換台 / 靜音 / 設定
ST7789V顯示即時狀態
IR1838 紅外線遙控
使用任意遙控器
38kHz載波接收
網頁介面
瀏覽器操作 / 編輯播放清單
http://[IP]/

## Slide 11
成果總結
188
有效電台
6
硬體模組
10
安裝步驟
4
控制方式
成功實作全功能網路廣播電台，支援 MP3 / AAC / HLS 串流格式
精心篩選188個穩定電台清單，排除JWT token、動態chunklist等無效串流
GPIO接線全部透過 myoptions.h source code 逐行驗證，確認無誤
解決 IRremoteESP8266 / AsyncTCP 已知衝突問題，不需手動修改任何檔案
採用 WebBoard 上傳方式，無需安裝過時的 ESP32FS Plugin
完整文件化：README、HARDWARE、TROUBLESHOOTING、PLAYLIST_GUIDE
待改進：繁體中文 TFT 顯示（需要外掛 PSRAM 模組才能容納 CJK 字型）

## Slide 12
ESP32 YoRadio 網路廣播電台
成功實作 • 全面驗證 • 完整文件化
github.com/e2002/yoradio
YoRadio v0.9.720
Arduino IDE 1.8.19
ESP32 Core 2.0.17
188 電台